## Slide 1
新能源汽车知识及政策概要

## Slide 2: 目录
什么是新能源车
电动车构成
国家政策走势
学会看参数

## Slide 3: 一、什么是新能源汽车
新能源汽车：EV（Electric Vehicle)
新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。
1. 纯电动汽车-BEV（Battery Ev)：指仅装备动力电池，由电动机驱动的车辆。
2.混合动力汽车-HEV（Hybrid Electric Vehicle）:指的是混合动力汽车指拥有至少两种动力源，使用其中一种或多种动力源提供部分或者全部动力的车辆。
3.燃料电池汽车( FCV) ：是一种用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。

## Slide 4: 什么是新能源汽车
1.串联式混合动力（增程式电动）：
车内只有一套电力驱动系统，包括电机、控制电路、电池，电动机直接驱动车轮，发动机则用来于驱动发电机给电池进行充电。
2.并联式混合动力：
车内有两套驱动系统，大多是在传统燃油车的基础上增加电动机、电池、电控而成，电动机与发动机共同驱动车轮。车内只有一台电机，驱动车轮的时候充当电动机，不驱动车轮给电池充电的时候充当发电机。
3.混联式混合动力：
主要靠电机，发动机为辅助的，电动机和发动机都能单独驱动汽车。

## Slide 5: 二、电动车构成

## Slide 6
1、直流电机（DC Motor）
2、交流感应电机（AC IM）
3、永磁电机：永磁同步电机（PMSM）和无刷直流电机（BDCM）
4、开关磁阻电机（SR）
电动车选择驱动电机的要求：高可靠性、高性能、高效率、低成本、调速范围宽、大扭矩。
目前，电动车上用的比较多的是PMSM
2.1电机系统

## Slide 7
项目 | 工业应用 | 汽车应用
封装尺寸 | 空间不受限制，可用标准封装配套各种应用 | 布置空间有限，必须根据具体产品进行特殊设计
工作环境 | 环境温度适中（-20~+40oC); 静止应用，震动较小 | 温度变化大（-40 ~ +105oC); 震动剧烈;
可靠性要求 | 较高以保证生产效率 | 很高以保障乘车者安全
冷却方式 | 通常为风冷（体积大） | 通常为水冷（体积小）
控制性能 | 多为变频调速控制，动态性能较差 | 需要精确的力矩控制，动态性能较好
功率密度 | 较低（0.2kW/kg） | 较高（1 – 1.5kW/kg）
总体性价比 | 一般 | 极高：既要性能好，又要价格便宜
电机系统

## Slide 8
电池是电动汽车的能源，电池性能的优劣直接影响电动汽车的行驶性能，电动汽车电池分两大类，蓄电池和燃料电池。
蓄电池适用于纯电动汽车，包括铅酸蓄电池、镍基电池、钠硫电池、锂离子电池、超级电容器、锂硫电池、空气电池。
燃料电池专用于燃料电池电动汽车，包括碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC )、固体氧化物燃料电池(SOFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC )、直接甲醇燃料电池(DMFC )。
2.2电池系统

## Slide 9
安全性设计技术
热、电、结构设计等一体化集成技术
大规模生产技术与质量控制体系
SOC和SOH估算和控制技术
回收与资源再生
标准体系技术
新型锂离子电池设计技术
新型锂离子电池性能预测技术
新型锂离子电池安全性设计技术
新体系动力电池技术
模块化、标准化设计及组装技术
安全性设计和可靠性技术
流场、温度场设计技术
机械、电气、通讯接口的标准化和规范化技术
寿命预测和加速寿命考核技术
批量化生产技术和品质控制技术
电池系统

## Slide 10
电池系统

## Slide 11
电池系统

## Slide 12
电池系统

## Slide 13
2.3电控系统

## Slide 14
整车信息系统

## Slide 15: 三、学会看参数

## Slide 16: 三、学会看参数

## Slide 17: 电池的基本概念
基础知识——电池基本概念电压（V）：
1.开路电压：指电池在没有连接外电路或者外负载时的电压。开路电压不电池的剩余能量有一定的联系，电量显示就是利用这个原理。
•工作电压：是指电池在工作状态下即电路中有电流流过时电池正负极之间的电势差。在电池放电工作状态下，当电流流过电池内部时，必须克服内阻的阻力，故工作电压总是低于开路电压。
•放电截止电压：指电池充满电后迚行放电，放完电时达到的电压（若继续放电则为过度放电，对电池的寿命和性能有损伤）。
•充电限制电压：充电过程中由恒流变为恒压充电的电压。
开路电压 工作电压 放电截止电压 充电限制电压
铅酸电池 2.1—2.2V 2.0V 1.7V 2.3v
镍镉电池 1.4V 1.2V 1.0V
镍氢电池 1.4V 1.2V 1.0V
锂电池 4.1—4.2V 3.6-3.7V 2.6－2.7V 4.2-4.3V

## Slide 18: 电池的基本概念
电池容量（Ah）：电池容量是指电池所能够储存的电量多少。
电池容量（Ah）＝电流（A）x放电时间（h）。
容量为10安时的电池，以5安培放电可放2小时，以10安培放电可放1小时。
电池能量（Wh）：指电池储存的能量的多少，用Wh来表示。
能量（Wh）＝额定电压（V）×工作电流（A）×工作时间（h)。
3.2V15Ah单体电芯的能量为48Wh，3.2V100Ah电池组的能量为320Wh。
能量密度（Wh/Kg）：指单位体积或单位质量所释放的能量。
质量能量密度（Wh/kg）：电池能量（Wh）/单位质量（kg）。
如一节锂电池重325g，额定电压为3.7V，容量为10Ah，则其能量密度为114Wh/kg。
放电倍率（C）：放电倍率是指在规定时间内放出其额定容量（Ah）时所需要的电流值。表示放电快慢的一种量度，C值比较高的电池，内阻一般比较低。
充放电倍率（C）=充放电电流（I）/额定容量（Ah）
以10Ah电池，以2A放电,则放电倍率为0.2C，以20A放电,则放电倍率为2C
容量1小时放电完毕，称为1C放电；5小时放电完毕，则称为1/5=0.2C放电。

## Slide 19: 电池的基本概念
循环寿命（次）：二次电池经历一次充放电称为一个周期或一次循环，电池在反复充放电后，容量会逐渐下降.在一定的放电条件下，电池容量降至80%时，电池所经受的循环次数就是循环寿命。
记忆效应：电池的记忆效应是指未完全放电的电池，在下一次充电时所能充电的百分比，锂离子电池无记忆效应。
电池组的一致性：由多个单体电芯串连、并联在一起就组成了电池组。电池组的整体性能和寿命取决于其中性能较差的一个电芯，这就要求电池组中每个电芯性能的一致性要高。除了单体电芯本身性能的误差和原材料质量的好坏，最主要原因是制造工艺，工艺的改迚对提高电池的质量非常重要。
化成：电池制成后，通过一定的充放电方式将其内部正负极活性物质激活，改善电池的充放电性能及自放电、贮存等综合性能的过程称为化成。电池经过化成后才能体现其真实的性能。同时化成过程中的分选过程能够提高电池组的一致性，使最终电池组的性能提高。

## Slide 20: 电池的基本概念
 | kg/10ah | 80kwh、kg、m2 | 30kwh、kg、m2
锰酸锂 | 0.128660 | 278.18 | 104.32
石墨 | 0.051160 | 110.62 | 41.48
电解液 | 0.049030 | 106.01 | 39.75
六氟磷酸锂 | 0.006129 | 13.25 | 4.97
隔膜纸 | 0.720000 | 1,556.76 | 583.78

## Slide 21
四、国家政策走势
十一五863计划《节能与新能源汽车》重大项目
“十 五” 863计划《电动汽车》重大科技专项
十二五计划
燃料电池汽车
混合动力汽车
纯电动汽车
动力电池系统
电机驱动系统
能源管理模块
燃料电池发动机
整车标定和匹配
燃料电池整车技术
DC/DC变换器
动力电池系统
电机驱动系统
能源管理模块
整车标定和匹配
纯电动车整车技术
动力电池系统
电机驱动系统
能源管理模块
发动机和传动
整车标定和匹配
混合动力整车技术
机电耦合技术
ISA/ISG技术
多能源动力总成控制系统
电机驱动系统和控制单元
动力电池和电池组管理系统
电动汽车“三纵三横”技术体系

## Slide 22
四、国家政策走势
政策 | 核心内容
《汽车产业调整和振兴规划》——2009年3月 | 电动汽车产销形成规模：改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电时混合动力和普通混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销量的5%左右。
《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》 | 中央财政节能减排专向资金，支持国家节能与新能源汽车示范推广
《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》——工信部[2009] 第44 号公告 | l鼓励企业研究和生产新能源汽车
“十城千辆”大型示范计划财政补贴政策 | 在合肥、上海、广州、长春、长株潭等21个城市或地区开展电动汽车示范运行
《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》——财建[2010]230 号 | 在上海、合肥、杭州、深圳、长春及北京开展私人购买新能源汽车补贴试点工作，国家财政大力支持示范工程，纯电动汽车最高补贴6万元，插电式混合动力汽车最高补贴5万元。
电动汽车科技发展“十二五”专项规划 | 形成“三横三纵三大平台”（三纵：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；三横：电池、电机、电控;三大平台：标准检测、能源供给、集成示范）战略重点与任务布局
《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020 | 2015年→50万辆；2020年超过500万辆
《新建纯电动乘用车企业管理规定》令第27号 | 企业具备一定的条件可以申请“新能源汽车”生产资质。
《关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知》财税〔2015〕51号 | 纯电动乘用车商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税

## Slide 23
四、国家政策走势
车辆类型 | 技术要求 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017-2018年 | 2019-2020年
纯电动乘用车（纯电续驶里程R(工况法、公里)） | 80≤R＜150 | 3.50 | 3.33 | 3.15 | 2.50 | 2.00 | 1.50
 | 150≤R＜250 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 3.60 | 2.70
 | R≥250 | 6.00 | 5.70 | 5.40 | 5.50 | 4.40 | 3.30
 | R≥50 | / | / | / | / | / | /
插电式混合动力乘用车（含增程式） | R≥50 | 3.50 | 3.33 | 3.15 | 3.00 | 2.40 | 1.80
纯电动专用车（主要是：邮政、物流、环卫等） |  | 0.2/WH 上线15 | 0.19/WH 上线14.25 | 0.18/WH 上线13.5 | 0.18/WH | 0.144/WH | 0.108/WH
燃料电池乘用车 |  | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00

## Slide 24: 互联网+
1、什么是互联网+
电子商务 淘宝网=互联网+购物 余额宝=互联网+金融 滴滴打车=互联网+交通
2014年11月，李克强出席首届世界互联网大会时指出，互联网是大众创业、万众创新的新工具。其中“大众创业、万众创新”正是此次政府工作报告中的重要主题，被称作中国经济提质增效升级的“新引擎”。“互联网+”是两化融合的升级版，并与工业，商业，金融业等服务业的全面融合。这其中关键就是创新，只有创新才能让这个+真正有价值、有意义。
2、互联网+有六大特征
一是跨界融合，+就是跨界，就是变革，就是开放，就是重塑融合。二是创新驱动，三是重塑结构，四是尊重人性，五是开放生态。六是连接一切。

## Slide 25: 多氟多的互联网+
什么是MES
1990年11美国先进制造研究中心AMR就提出了MES（制造执行系统）概念。MES系统即制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。新能源MES含有计划管理、质量管理、生产跟踪、数据采集、物料拉动、设备管理、生产控制效率管理等基本功能，4大功能（生产管理、质量管理、效率管理、人力管理）生产管理包含库存、订单、物料、计划，质量管理质量信息发布，销量管理，设备停机、不良品追踪，人力管理，绩效工资，在岗状态。避免代岗、虚报合格率、绩效。
MES系统带给我们什么
1、优化企业生产制造管理模式，强化过程管理和控制，达到精细化管理目的。
2、加强各生产部门的协同办公能力，提高工作效率、降低生产成本。
3、提高生产数据统计分析的及时性、准确性，避免人为干扰，促使企业管理标准化。
4、为企业的产品、中间产品、原材料等质量检验提供有效、规范的管理支持。
5、实时掌控计划、调度、质量、工艺、装置运行等信息情况，使各相关部门及时发现问题和解决问题。
6、最终可利用 MES系统建立起规范的生产管理信息平台，使企业内部现场控制层与管理层之间的信息互联互通，以此提高企业核心竞争力。

## Slide 26
谢谢！